## Slide 1: Turbineboosters
Michiel Depraetere Dylan missuwe
Joey De smet thomas crombez

## Slide 2: opdracht
Build a vertical wind turbine that can generate some power

## Slide 3: Keuze MOTOR
Hogere spanning
Spanningsverlies over diodes is minder erg
Rendement: 96%
Hoger vermogen
Te lage spanning
Te veel verlies over de diodes
Rendement: 77%

## Slide 4: Gelijkrichter + Lorawan
Spanning windturbine komt toe op bruggelijkrichter
Meten van stroom via shunt van 0,5Ω
Data windturbine komt binnen op LoRa
LoRaWan module wordt gebruikt in peer-to-peer mode

## Slide 5: Schema gelijkrichter shield

## Slide 6: PCB ontwerp van gelijkrichter shield

## Slide 7: Eerste ontwerpplan data
Low energy Bluetooth module op LoRa Windturbine
Waarom niet? – telkens opnieuw verbinden

## Slide 8: Ontvanger LORAWAN + Bluetooth module
Ontvangen data windturbine op LoRa
LoRa verbonden met Bluetooth module
Data verzenden naar PI via Bluetooth

## Slide 9: Raspberry pi
Data komt toe via Bluetooth
Data wordt opgeslaan in database
grafieken vermogen etc.

## Slide 10: Mechanisch ontwerp
Fietswiel
PVC wieken
3D-print koppelstukken

## Slide 11: Mechanisch ontwerp
Fietswiel
PVC wieken
3D-print koppelstukken

## Slide 12: DEMO

## Slide 13: Metingen

## Slide 14: Meting 1
12.29 m/s
avg 1.21 W – max 2.21 W
4 meter van windtunnel

## Slide 15: Meting 2
8.5 m/s
avg 1.20 W – max 2.08 W
Wieken in de windstoom

## Slide 16: Meting 3
6.67 m/s
avg 1.07 W – max 1.77 W
Wieken uit de windstoom (geblokkeerd door andere windmolen)

## Slide 18: Live demo